Załącznik nr 4 b do SIWZ

„Dostawa mobilnych podestów scenicznych do wykorzystania na zewnątrz i wewnątrz obiektu Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego               w Lusławicach, Lusławice 250, 32-840 Zakliczyn”.

| Lp. | Element | Wymagane parametry minimalne oraz możliwości | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobilna scena 10 m x 5 m do wykorzystania wewnątrz budynku i na zewnątrz: koncerty, spektakle, wydarzenia plenerowe, wg specyfikacji w poniższych punktach o dwóch wysokościach: 20 cm i 40 cm z możliwością regulacji. Elementy składowe: |  |
|  | 1.1. Mobilny podest sceniczny | Podest systemowy z płytą ze sklejki, wymiary 200 cm x 100 cm, nośność 750 kg/m2, grubość sklejki 12 mm, kolor: czarny lub ciemnobrązowy, wysokość składowania: nie większa niż 9 cm. Masa–maksimum 35.0 kg. Konstrukcja zaczepowa i wbudowany mechanizm blokujący (brak dodatkowych elementów łączących), naroża nóg na dźwignię zaciskową z podwójnym mimośrodem (montaż bez narzędzi), antypoślizgowa, wodoodporna płyta ze sklejki do montażu w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu z uniwersalnymi zamocowaniami na barierki i inne elementy konstrukcyjne. W celu zmniejszenia masy, ograniczenia miejsca potrzebnego do składowania oraz szybkości montażu konieczne jest, aby poszczególne podesty łączyły się na tzw. obce pióro, tzn. montując scenę pierwszy podest stawia się na 4 nogach, kolejny wspiera się na pierwszym oraz dwóch nogach, w drugim rzędzie podest przylegający do pierwszego wspiera się na nim oraz na dwóch nogach a kolejny na drugim z pierwszego rzędu, pierwszym z drugiego rzędu oraz na jednej nodze. Taki system w istotny sposób zmniejsza ilość potrzebnych nóg. Zamawiający na obecnym etapie planuje zakup sceny o wymiarach 10 x 5 metrów, ale w przyszłości planuje rozbudowę o kolejne elementy w celu uzyskania większej sceny. | 25 |
|  | 1.2 Noga okrągła do mobilnego podestu scenicznego o wysokości 15-25 cm (z możliwością regulacji) | Noga okrągła do podestu scenicznego z rozdzielaczem obciążenia, z wrzecionem regulacyjnym umożliwiającym niwelację precyzyjną w przypadku zastosowania na nierównej podłodze z możliwością regulacji | 12 |
|  | 1.3.Noga okrągła do mobilnego podestu scenicznego o regulowanej wysokości od 40 cm do 60 cm | Noga okrągła z rozdzielaczem obciążenia z wrzecionem regulacyjnym umożliwiającym płynną lub skokową (co 5 cm) zmianę wysokości | 30 |
|  | 1.4. Ochraniacz do podłogi z twardej gumy do nóg okrągłych | Ochraniacz z twardej gumy do ochrony parkietu dębowego estrady | 42 |
|  | 1.5.Łącznik do nóg okrągłych | Łącznik umożliwiający połączenie podestów scenicznych różnej wysokości | 12 |

Zamawiający dopuszcza konstrukcje o innej technice łączenia elementów niż na „obce pióro”, pod warunkiem, że oferowane elementy sceny spełniają  pozostałe wyżej zapisane wymogi.